## Slide 1: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УРОВНЕМЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ PIC16F628
Выполнил студент группы 612601
БАВБЕЛЬ Егор Игоревич
Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент кафедры ПИКС АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович

## Slide 2
Цель дипломного проекта:
Проектирование конструкции ультразвукового уровнемера на PIC16F628 для измерения времени отражения звуковых волн от поверхности контролируемой среды и обратно.

## Slide 3
Актуальность дипломного проекта:
Аналоги имеют низкие показатели точности измерений;
Повышение уровня эксплуатационных характеристик ультразвуковых уровнемеров;
Средства измерения уровня жидкости применяются во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства для измерения, контроля и регулирования параметров технологических процессов.

## Slide 4
Аналоги разрабатываемого устройства
Ультразвуковой уровнемер Streamlux
Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР
Уровнемер ультразвуковой FMU40-ARH2A2

## Slide 5
Уровнемер состоит из пьезометрического преобразователя 1, электронного блока 7 и вторичного прибора 5. Электронный блок включает в себя генератор 6, задающий частоту повторения импульсов; генератор импульсов 2, посылаемых в жидкость, уровень которой измеряется; измерения времени 4. Генератор, задающий частоту повторения импульсов, управляет работой генератора импульсов и схемой измерения времени. Генератор 2 вырабатывает электрические импульсы с определенной частотой повторения, которые преобразуются в ультразвуковые при помощи пьезометрического преобразователя, установленного с внешней стороны дна резервуара. Отраженные импульсы после обратного преобразования в электрические усиливаются и формируются усилителем 3 и подаются на схему измерения времени. Выходным сигналом измерительной схемы являются постоянное напряжение, которое поступает на вход вторичного прибора 5.
Принцип работы разрабатываемого устройства

## Slide 7
Микроконтроллер PIC16F628
PIC16F от Microchip представляют собой 8-разрядные микроконтроллеры, которые включают архитектуру PIC® от Microchip в различные варианты контактов и пакетов, от компактных 14-контактных устройств до многофункциональных 64-контактных устройств. Устройства с базовой, средней и расширенной средними архитектурами доступны с множеством различных комбинаций периферийных устройств, что дает разработчикам гибкость и выбор для их приложений. <BR/> <BR/> Семейство микроконтроллеров PIC16F627A / 628A / 648A основано на Среднечастотное ядро ​​Microchip с 8-уровневым аппаратным стеком и 35 инструкциями. Эти MCU обеспечивают до 5 MIPS, до 3,5 Кбайт памяти программ, 224 байта ОЗУ и EEPROM данных до 128 байт.

## Slide 8
Корпус проектируемого изделия
Корпус изделия представляет собой прямоугольный параллелепипед со скругленными кромками. На лицевой панели располагается две управляющие кнопки и ЖК дисплей. Для установки печатной платы в основание корпуса используются четырех крепежных винта. Крышка корпуса устанавливается так же с помощью четырёх винтов, с тыльной стороны основания корпуса.

## Slide 9
Результаты расчёта теплового режима
По результатам расчёта теплового режима видно, что для устройства хватает естественного воздушного охлаждения, каждый ЭРЭ не превышает допустимую нормой температуру.
Параметр | Формула | Результат, К
Температура корпуса блока |  | 332,4
температуру нагретой зоны |  | 337,9
температуру поверхности элемента |  | 332,9
среднюю температуру воздуха в блоке |  | 335,2
температуру окружающей элемент среды |  | 330,9
Параметр | Формула | Результат, К
Температура корпуса блока |  | 332,4
температуру нагретой зоны |  | 337,9
температуру поверхности элемента |  | 332,9
среднюю температуру воздуха в блоке |  | 335,2
температуру окружающей элемент среды |  | 330,9

## Slide 10
Результаты расчёты надёжности
Показатель надежности | Расчётная формула | Значение показателя | Физический смысл показателя
Наработка на отказ |  | 29430,29 ч | Значение этого показателя значит, что время безотказной работы РЭУ между двумя соседними отказами будет составлять 29430,29 часов
Вероятность безотказной работы за заданное время tз (tз = 1000ч) |  | 0,966 | 96,6 % исследуемых устройств должны работать безотказно в течении tз = 1000ч часов работы
Среднее время безотказной работы устройства (средняя наработка до отказа) | Тср=Т0 | 29430,29 ч | Аналогично наработке на отказ
Гамма-процентная наработка до отказа Tγ (γ=95%) |  | 1509,58 ч | Это означает, что у 99% исследуемых устройств в течение суммарной наработки, равной 1509,58 часа, отказ не возникнет.
Показатель надежности | Расчётная формула | Значение показателя | Физический смысл показателя
Наработка на отказ |  | 29430,29 ч | Значение этого показателя значит, что время безотказной работы РЭУ между двумя соседними отказами будет составлять 29430,29 часов
Вероятность безотказной работы за заданное время tз (tз = 1000ч) |  | 0,966 | 96,6 % исследуемых устройств должны работать безотказно в течении tз = 1000ч часов работы
Среднее время безотказной работы устройства (средняя наработка до отказа) | Тср=Т0 | 29430,29 ч | Аналогично наработке на отказ
Гамма-процентная наработка до отказа Tγ (γ=95%) |  | 1509,58 ч | Это означает, что у 99% исследуемых устройств в течение суммарной наработки, равной 1509,58 часа, отказ не возникнет.

## Slide 11
Результаты расчёта отдельного каскада
В ходе работы был рассчитан каскад датчика температуры с интерфейсом 1-Wire:
В

## Slide 12
Результаты расчёта электромагнитной совместимости
Ёмкость между двумя параллельными печатными проводниками одинаковой ширины, расположенными на одной стороне печатной платы:
Собственная индуктивность:
Индуктивность двух параллельных проводников, расположенных с одной стороны печатной платы с противоположным направлением:

## Slide 17
Моделирование собственных частот

## Slide 18
Моделирование тепловых процессов
Моделирование механических воздействий

## Slide 19
Заключение
В ходе дипломного проекта работы было спроектировано устройство – ультразвуковой уровнемер на PIC16F876, в результате решения поставленных задач было выявлено, что прибор отвечает всем техническим и эргономическим требованиям. Разработанный ультразвуковой уровнемер можно использовать в дальнейшем на предприятиях или с целью продажи на рынке.

## Slide 20
Спасибо за внимание!